青岛市第十三届职业技能大赛石化高技校赛区

《化工维修钳工》操作考核试题及评分标准

操作课题：凹凸件配合

准

（一）、技术要求

1、两大平面为机加工面，不准加工、敲打、碾压、违者扣除影响部分配分。

2、件I必须换向配入件II，不能换向扣除间隙配分的一半。

3、件2以件1配合，配合互换。

4、不准用靠导工具加工，样板不得超出1/2。

（二）、考核要求

1、正确识读图纸。

2、按正确的操作方法和要领制作工件，使之符合技术要求。

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 | 检测结果 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锉配 | 80±0.06（2处） | 2*1 | 超差不得分 |  |  |  |
| 2 |  | 30±0.06 | 2 | 超差不得分 |  |  |  |
| 3 |  | 20±0.06（2处） | 2* 1 | 超差不得分 |  |  |  |
| 4 |  | Ra3.2um（6处） | 6*1 | 每处超差扣0.5分 |  |  |  |
| 5 |  | Ra3.6um（10处） | 10*1 | 每处超差扣0.5分 |  |  |  |
| 6 |  | 直线配合间隙≤0.04（5处） | 5*1 | 超差不得分 |  |  |  |
| 7 |  | 垂直度≤012（10处） | 10*2 | 超差不得分 |  |  |  |
| 8 |  | 平面度≤0.1（9处） | 9*1 | 超差不得分 |  |  |  |
| 9 |  | 平行度≤0.05（2处） | 2 *1 | 超差不得分 |  |  |  |
| 10 |  | 未注公差按IT14 | 10 | 超差一处扣分 |  |  |  |
| 11 |  | 安全文明操作 | 2 | 每违反一次规定扣2分，发生重大事故者，取消考核资格 |  |  |  |
| 12 |  | 正确使用设备工具、 夹具、量具。 | 2 |  |  |  |  |
| 13 |  | 操作时间 | 180分钟 | 考评员 |  |  |  |