过程控制系统运行调试评分标准

| 比赛 日期 | ＿＿年＿月＿日 | 考 核 起 止 时 间 | ＿ ＿时＿ ＿分至 ＿＿时＿＿分 共＿＿＿分钟 | 总分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 操 作 总 分 | 100分 | 考 核 额 定时 间 | 90 分钟 | 第________场 第________工位 |  |  |
| 考 核 项 目 | 配分 | 考核内容及要求 | 评 分 标 准 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| 工艺设置及控制平台上电 | 20分 | 1. 据二阶双容水箱液位整定工艺要求设置阀门 2. 中继台上电 | 1-1中继台上电前后，管路中阀门开启或关断有误，每处扣 5 分； 2-1中继台上电顺序有误，每次扣 2 分； | （20）15分 5分 |  |  |
| 参数 整定 | 60分 | 主要任务：整定出一条曲线，保存趋势并打印，分析性能指标。 整定前，上中水箱排水阀可由参赛选手调节，阀门开度不做严格要求。 参数整定在操作员站或工程师站均可，整定中阶跃干扰给定为 2.0cm～5.0cm，选手认为曲线合理并由裁判确认后，调整趋势图背景及样式并打印。 修正 PID 参数，重复上述操作，将较理想的趋势图保存、打印并在打纸上记录比例度和积分时间。 给曲线的阶跃干扰应相同（见备注 5）。在打印的趋势图中，标注过渡过程的性能指标：最大偏差、衰减比、余差、振荡周期等。 在系统性能指标的评判上，最大偏差、衰减比、余差、振荡周期应分清主次，统筹兼顾，对于不同的控制系统，这些性能指标各有其重要性。选手应该认清，单一的衰减比不能评定系统好坏，需要综合的查看其他指标。评分标准中关于衰减比的分段评判，主要为了方便比赛时对分数的量化。 1. 参数整定（15 分） 2. 性能指标分析及结论（10分） 3. 趋势保存及存盘（5分） 4．操作符合要求（10分） | 1-1 衰减比 n : 1 中 n 是否满足 2.00≤ n ≤ 10.00 （曲线满足要求即得基本分 5 分） 1-2 标注性能指标，在打印趋势图上分别计算或标注过渡过程曲线的性能指标。 1-2-1 最大偏差标注错误扣4分； 1-2-2 衰减比计算或标注错误扣 4 分； 1-2-3 余差标注错误扣4分； 1-2-4 振荡周期标注错误扣 4分； 1-2-5 过渡过程时间标注错误扣4分； 1-2-6 PID 参数填写错误扣 4分； 1-3选取两条曲线中衰减比接近 4：1 的曲线进行衰减比评判，偏离 4：1 曲线扣分。 n – 4 ¦≤ 0.30，扣 0 分 0.30 ＜ ¦ n – 4 ¦≤ 0.60，扣 5 分 0.60 ＜ ¦ n – 4 ¦≤ 1.00，扣 8分 1.00 ＜ ¦ n – 4 ¦≤ 1.50，扣 12 分 1.50 ＜ ¦ n – 4 ¦≤ 2.00，扣 16 分 6.00 ＜ n – 4 ≤10.00，扣 20 分 2.定性判断并说明理由 2-1 从最大偏差、衰减比、余差、振荡周期进行比较，每错一项扣 0.5 分，最多扣 2分 2-2 对曲线性能指标综合分析并得出自己的结论，有明显错误扣 1 分，最多扣 1 分 3-1 未能正确命名并保存趋势画面扣2 分； 3-2 未能将保存的趋势图文件拷贝至 U 盘扣 1 分。 4-1 上水箱溢流扣 1 分； 4-2 中水箱溢流扣 1 分； 4-3 在自动状态下改变 PID 参数，每次扣 0.5 分，最多扣 1 分。 4-4 阶跃信号给定不合要求，每次扣 0.5 分，最多扣 1 分。 4-5 液位在不稳定状态下投运，扣 0.5 分，最多扣 1 分 | (29) 5 4 4 4 4 4 4 (20) 5 8 12 16 20 （11） 2 1 2 1 1 1 1 1 1 |  |  |
| 工具使用及系统停运 | 15分 | 1.工具使用得当（4分） 2.系统正确停运（4分） 3.停运后，整理现场，工具归位（2分） | 1-1 竞赛开始后，没有检查工具是否齐全，扣2分 1-2 工具使用不当或错误，每次扣1分，最多扣 2分； 1-3 使用工具时操作错误，情节严重，裁判制止操作扣 3 分 2-1 控制站停电现错误，扣1分/次，最多扣 3分； 2-2 中继台停电出现错误，扣 1分/次，最多扣 3 分； 3-1 工具摆放不整齐扣 1 分； 3-2 现场不整洁扣1分。 | 2 2 3 3 3 1 1 |  |  |
| 安全文明操作 | 5分 | 1.文明操作（2分） 2.安全操作（3分） | 1-1 未经同意而对 CS2000 对象上设备或线路进行拆卸扣 1 分； 1-2 损毁设备，每次扣 1 分情节严重则劝退，项目成绩归零。 2-1 带电进行电动调节阀拆卸扣 1 分； 2-2 带电进行主管路泵拆卸扣 1 分； 2-3 其它违反安全操作要求行为，扣 1 分。 | 1 1 1 1 1 |  |  |