考件编号：            姓名：            准考证号：            单位：

注意事项：

1、本试卷满分50分（微机自动打分，卷面1120分，折算为50分）。

2、考场地点：青岛市石化高级技工学校教学南六楼彷真教室。

3、考试操作时间：40分钟。

4、考生共分A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8八组，每组五人，考生按准考证号依次进入考场。

5、考试仿真机操作环境：东方仿真科技有限公司，东方仿真仿真软件。

试题：吸收—解吸冷态开车仿真操作

### 1、开车操作规程

本操作规程仅供参考，详细操作以评分系统为准。

装置的开工状态为吸收塔解吸塔系统均处于常温常压下，各调节阀处于手动关闭状态，各手操阀处于关闭状态，氮气置换已完毕，公用工程已具备条件，可以直接进行氮气充压。

1.1、氮气充压(80分)

(1)确认所有手阀处于关状态。

(2)氮气充压

①打开氮气充压阀，给吸收塔系统充压。

②当吸收塔系统压力升至1.0Mpa(g)左右时,关闭N2充压阀。

③打开氮气充压阀，给解吸塔系统充压。

④当吸收塔系统压力升至0.5Mpa(g)左右时，关闭N2充压阀。

1.2、进吸收油(170分)

(1)确认

①系统充压已结束。

②所有手阀处于关状态。

(2)吸收塔系统进吸收油

①打开引油阀V9至开度50％左右，给C6油贮罐D-101充C6 油至液位70%。

②打开C6油泵P-101A(或B)的入口阀,启动P-101A(或B)。

③打开P-101A(或B)出口阀,手动打开FV103阀至30％左右给吸收塔T-101充液至50%。充油过程中注意观察D-101液位,必要时给D-101补充新油。

(3)解吸塔系统进吸收油

①手动打开调节阀FV104开度至50％左右,给解吸塔T-102进吸收油至液位50%。

②给T-102进油时注意给T-101和D-101补充新油,以保证D-101和T-101的液位均不低于50%。

1.3、C6油冷循环(220分)

(1)确认

①贮罐，吸收塔，解吸塔液位50%左右。

②吸收塔系统与解吸塔系统保持合适压差。

(2)建立冷循环

①手动逐渐打开调节阀LV104,向D-101倒油。

②当向D-101倒油时,同时逐渐调整FV104,以保持T-102液位在50%左右,将LIC104设定在50%设自动。

③ 由T-101至T-102油循环时,手动调节FV103以保持T-101液位在50%左右,将LIC101设定在50%投自动。

④ 手动调节FV103,使FRC103保持在13 .50T/h,投自动，冷循环10分钟。

1.4、T-102回流罐D-103灌C4(20分)

打开V21向D-103灌C4至液位为20%

1.5、C6油热循环(320分)

(1)确认

①冷循环过程已经结束。

②D-103液位已建立。

(2) T-102再沸器投用

①设定TIC103于5℃,投自动。

②手动打开PV105至70%。

③手动控制PIC105于0.5MPa,待回流稳定后再投自动。

④手动打开FV108至50%,开始给T-102加热。

(3)建立T-102回流

①随着T-102塔釜温度TIC107逐渐升高,C6油开始汽化,并在E-104中冷凝至回流罐D-103。

②当塔顶温度高于50℃时，打开P-102A/B泵的入出口阀VI25/27、VI26/28,打开FV106的前后阀,手动打开FV106至合适开度,维持塔顶温度高于51℃。

③当TIC107温度指示达到102℃时,将TIC107设定在102℃投自动,TIC107和FIC108投串级。

④热循环10分钟。

1.6、进富气(310分)

(1)确认C6油热循环已经建立。

(2)进富气

①逐渐打开富气进料阀V1,开始富气进料。

②随着T-101富气进料,塔压升高,手动调节PIC103使压力恒定在1.2MPa(表)。当富气进料达到正常值后,设定PIC103于1.2MPa(表)，投自动。

③当吸收了C4的富油进入解吸塔后,塔压将逐渐升高,手动调节PIC105,维持PIC105在0.5MPa(表),稳定后投自动。

④当T-102温度,压力控制稳定后,手动调节FIC106使回流量达到正常值8.0T/h,投自动。

⑤观察D-103液位,液位高于50时,打开LIV105的前后阀,手动调节LIC105维持液位在50%,投自 动。

⑥将所有操作指标逐渐调整到正常状态。

### 2、正常运行参数

(1)吸收塔顶压力控制PIC103：1.20MPa(表)。

(2)吸收油温度控制TIC103：5.0℃。

(3)解吸塔顶压力控制PIC105：0.50MPa(表)。

(4)解吸塔顶温度：51.0℃。

(5)解吸塔釜温度控制TIC107：102.0℃。