青岛市第十三届职业技能大赛

青岛石化高级技工学校赛区

热力司炉工实作考核试卷

(阀门组装项目)

单位:             姓名:          准考证号:           得分:

2014年青岛市职业技能大赛石化高技校赛区

《热力司炉工》实操考核项目（二）

解体和组装阀门操作考核

说明:

1、本项目为个人项目，要求各参赛队每位选手在规定时间内独立完成DN50闸阀拆分和组装，组装完毕后经水压试验检验组装的可靠性。

2、考试时限

（1）准备时间：3min（不计入考试时间）。

（2）正式操作时间：35min。

（3）提前完成操作不加分，超时操作按规定标准从总分中扣分。

3、评分细则：

| 序号 | 考试内容 | 评分要素 | 配分 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备 工作 | 准备工具齐全 | 4 | 未准备不得分 少准备一件扣0.5分 |  |  |
| 2 | 清理阀门 | 用钢丝刷清扫阀门外部积灰（锈迹） | 6 | 未清理不得分 工具使用错误扣3分 清理不彻底扣3分 |  |  |
| 3 | 做定位标记 | 在阀体及阀盖上打上记号，防止装配时错位 | 5 | 未操作不得分 标识错误不得分 |  |  |
| 4 | 拆卸阀体螺丝及保养 | 拆卸手轮 | 5 | 未拆卸不得分 |  |  |
|  |  | 拆卸阀体螺丝 | 5 | 未拆卸不得分 |  |  |
|  |  | 保养螺丝（除锈、加润滑剂） | 7 | 未保养不得分 保养不彻底扣5分 |  |  |
| 5 | 卸填料压盖、阀盖 | 卸下填料压盖，清除填料 | 8 | 未操作不得分 清除不干净扣5分 工具使用不正确扣3分 |  |  |
|  |  | 取下阀盖，清理垫料 | 8 | 未操作不得分 清理不净扣5分 工具使用不正确扣3分 |  |  |
| 6 | 卸阀杆、阀芯 | 旋出阀杆，取下阀瓣 | 6 | 未操作不得分 未取下阀瓣扣5分 |  |  |
| 7 | 清洗阀件 | 用细砂纸清理阀杆 | 6 | 未操作不得分 清理不净扣3分 工具使用错误扣3分 |  |  |
|  |  | 用研磨砂研磨阀瓣、阀体密封环研磨至光亮无划痕 | 5 | 未操作不得分 未达到要求各扣5分 |  |  |
| 8 | 清洗紧固件 | 用煤油将卸下的紧固件清洗干净，加润滑剂保养 | 7 | 未操作不得分 清洗不彻底扣4分 未保养扣3分 |  |  |
| 9 | 组装阀件 | 按拆卸的相反顺序回装 | 6 | 未操作不得分 装错一个阀件扣1分 全部重装不得分 |  |  |
| 10 | 加填料 | 填料倾角30°～45°，表面光滑平整，不得有毛边、松裂和划痕 | 5 | 未操作不得分 填料有划痕不得分填料有毛边、松裂扣1分 |  |  |
| 11 | 安装压盖 | 表面光洁无毛刺 | 5 | 未操作不得分 压盖有毛刺扣3分 |  |  |
| 12 | 调整配合间隙 | 填料压盖紧固平整，压盖压入填料室2mm | 6 | 未操作不得分；压盖紧固不平整扣3分；压入填料室不足2mm扣3分 |  |  |
| 13 | 检验 | 阀件齐全，开关灵活，密封可靠 | 6 | 未操作不得分 阀件不全扣2分 开关不灵活扣2分 密封不可靠扣2分 |  |  |
| 14 | 清理现场 | 打扫操作现场 |  | 未打扫现场从总分中扣3分；打扫不干净扣1分 |  |  |
| 15 | 安全文明操作 | 按国家或企业颁发有关安全规定执行操作 |  | 违反一项规定从总分中扣5分，严重违规取消考试 |  |  |
| 16 | 考试时限 | 在规定时间内完成 |  | 每超过1min从总分中扣5分，超时3min停止操作考试 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

考评员：                                核分员：                           年    月   日